ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на кран мостовой двухбалочный ручной /

DATA SHEET for double-girder manual overhead crane

| 1 | Грузоподъемность, т / Load capacity, tons | 6,5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пролет (межосевое расстояние двух балок), м / Span (interaxal distance of two beams), m | 1,68 |
| 3 | Высота подъема (рабочий ход крюка), м Lifting height (working stroke of the hook), m | 4700 (см. приложение 1 / see annex 1) |
| 4 | Режим работы по ИСО 4301/1 / Mode of operation according to ISO 4301/1 | А5* |
| 5 | Температура окружающей среды установки крана, оС / Crane installation ambient temperature, °C | -64…+65 |
| 6 | Температура окружающей среды при работе крана, оС / Ambient temperature during crane operation, °C | +5…+45 |
| 7 | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 / Operating conditions according to GOST 15150 | ХЛ3 |
| 8 | Тип балки кранового пути / Crane way beam type | Двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017* / I-beam 30B2 GOST R 57837-2017* |
| 9 | Способ управления / Control method | Ручное / Manual |
| 10 | Дина крана не более, м / Crane length no more than, m | 1,54 |
| 11 | Исполнение / Performance | Общепромышленное / General industrial (not explosion proof) |
| 12 | Габаритные размеры крана / Crane overall dimensions | Согласно приложениям 1** и 2 / According to annexes 1** and 2 |
| 13 | Перечень документов / List of documents | Паспорт / The passport Руководство по эксплуатации / Manual |
| 14 | Наличие ЗИП / Spare parts | При необходимости / If necessary |
| 15 | Контакты / Contacts: |  |
|  | Федурин Владимир Владимирович / Fedurin Vladimir Vladimirovich |  |
|  | Ильин Виталий Борисович / Ilyin Vitaly Borisovich |  |

*Уточняется производителем крана / Specified by the crane manufacturer.

**Внешний вид крана согласно приложению 1 - для справок. Фактический внешний вид может отличаться. / The appearance of the crane according to Appendix 1 - for reference. Actual appearance may vary.

В коммерческом предложении указать срок изготовления крана / In the commercial offer, indicate the time of manufacture of the crane.

Приложение 1 – Вид общий крана / Annex 1 - View of the general crane

Приложение 2 – Вид общий крюка крана / Annex 2 - General view of the crane hook

Приложение 1 – Вид общий крана / Annex 1 - View of the general crane

Приложение 2 – Вид общий крюка крана / Annex 2 - General view of the crane hook